Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brody, ”

Pojazd marki................................    typ ..............................  model .......................... rok produkcji ...............................

UWAGA: Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści siwz (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).

Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), o których mowa
w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w OPZ parametry techniczne.

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | Oferowane parametry WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Samochód musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. |  |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku samochodów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. |  |
| 1.3 | Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej(Dz.U. z 2019r., poz. 594) |  |
| 1.4 | Samochód musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.5 | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1). |  |
| 1.6 | Samochód musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). |  |
| 1.7 | 1.6.1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji). Pojazd musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. |  |
|  | 1.6.2. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 1.8 | Pojazd ma spełniać ogólne wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz szczegółowe wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zawarte w/w rozporządzeniu oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.). |  |
| 2 | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Pojazd musi być wyposażony w: 2.1.1. urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1700 mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne wyposażone w minimum 6 źródeł światła LED oraz 6 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła LED, kolor świecenia wszystkich modułów – niebieski. Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać w przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED, |  |
|  | 2.1.2 z tyłu pojazdu belka zespolona posiadająca żółte lampy tworzące fale świetlną ( służy do wskazania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych) wraz sterownikiem do obsługi. Fala świetlna wykonana w technologii LED, o długości nie mniejszej niż 1100 mm. |  |
|  | 2.1.3. urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 4 dźwięki modułowe przez klakson oraz dodatkowo dźwięk typu Air Horn. Moc generatora sygnału akustycznego i głośników (minimum dwóch) nie mniejsza niż 200W. Głośniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niż IP56, |  |
|  | 2.1.4. dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu min. 115 dB włączany dodatkowym włącznikiem zlokalizowanym po stronie kierowcy oraz dowódcy, |  |
|  | 2.1.5. dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne stroboskopowe z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażona w 4 ledy. Soczewka światła przeźroczysta, kolor światła niebieski. |  |
|  | 2.1.6. z przodu pojazd musi być wyposażony w dwa światła przeciwmgielne, |  |
|  | 2.1.7. z przodu pojazd musi być wyposażony w dwa światła do jazdy dziennej, wykonane w technologii LED, |  |
|  | 2.1.8. silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godziny podczas postoju, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta. |  |
|  | 2.1.9. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracę autopompy, jednak nie mniej niż 150 litrów. Należy podać konkretne wartości dla oferowanego pojazdu. W dniu odbioru końcowego zbiornik paliwowy zalany olejem napędowym do pełna oraz zbiornik preparatu AdBlue jeśli takowy jest stosowany. |  |
| 2.2 | Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019r., poz.5). Właściwy numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 2.3 | 2.3.1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg. Rozkład masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Należy podać konkretny typ i model zaoferowanego samochodu. |  |
|  | 2.3.2. Spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990 ze zm.). |  |
| 2.4 | 2.4.1. Podwozie samochodu z silnikiem z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi czystości spalin nie gorsze niż EURO – 6, o mocy nie mniejszej niż 230kW. Należy podać konkretne parametry dla zaoferowanego silnika. |  |
|  | 2.4.2. Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów. |  |
|  | 2.4.3. Silnik samochodu musi być przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%, zgodnie z Normą PN EN 14214. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania ww. paliw. |  |
|  | 2.4.4. Napęd 4x4 uterenowiony, możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Pojazd wyposażony w koła podwójne (tzw. bliźniaki) na osi tylnej. |  |
|  | 2.4.5. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długotrwałej pracy, wyposażona w sygnalizację, w kabinie kierowcy (sygnalizacja załączenia przystawki odbioru mocy). |  |
|  | 2.4.6. Układ hamulcowy wyposażony w dwuobwodowe hamulce pneumatyczne na obu osiach oraz system ABS. |  |
|  | 2.4.7. Pojazd wyposażony w przyłącza umieszczone z przodu: - hamulcowe holownicze, - sprężonego powietrza. |  |
|  | 2.4.8. Z tyłu, pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy typu 40, wg PN-92/S-48023 posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, instalację elektryczna i pneumatyczna do holowania przyczepy o minimalnej DMC 10 ton, wyposażonej w system ABS oraz po dwa uchwyty szelkowe wraz z szeklami holowniczymi z przodu i tyłu pojazdu po min. 100kN każda. Dodatkowo należy przewidzieć gniazdo umożliwiające podłączenie instalacji alarmowej holowanej przyczepy. |  |
|  | 2.4.9. Ogumienie specjalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych. Ogumienie nośności dostosowanej do nacisku koła (przy pełnym obciążeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu z pełnym wyposażeniem. Wartość ciśnienia powietrza w ogumieniu należy trwale oznaczyć nad kołami. |  |
|  | 2.4.10. Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak mocowania koła na pojeździe. |  |
| 2.5 | Kabina dla 6 ratowników, czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w: |  |
|  | 2.5.1. indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, |  |
|  | 2.5.2. niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku niezależnie od wartości temperatury zewnętrznej, |  |
|  | 2.5.3. reflektor ręczny (szperacz umieszczony wewnątrz kabiny) do oświetlania numerów budynków, |  |
|  | 2.5.4. uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy, |  |
|  | 2.5.5. dwie skrytki – schowki na dokumenty oraz drobne przedmioty wyposażenia załogi, |  |
|  | 2.5.6. natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mierzone na środku krawędzi zewnętrznej każdego siedziska (za wyjątkiem fotela kierowcy) nie powinno być mniejsze niż 30lx, |  |
|  | 2.5.7. lusterka zewnętrzne podgrzewane, |  |
|  | 2.5.8. elektrycznie sterowane szyby boczne (min. w przednich drzwiach kabiny), |  |
|  | 2.5.9. przeciwpyłowy filtr powietrza do kabiny, |  |
|  | 2.5.10. fabryczna klimatyzacją, |  |
|  | 2.5.11. wskaźnik temperatury zewnętrznej, |  |
|  | 2.5.12. elektrycznie regulowane lusterka kierowcy i pasażera, |  |
|  | 2.5.13. regulator położenia świateł, |  |
|  | 2.5.14. fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową. |  |
|  | 2.5.15 mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń (dopuszcza się ograniczenie przestrzeni siedzenia dla załogi w minimalnym stopniu) |  |
|  | 2.5.16 kamera cofania z kolorowym monitorem w kabinie umieszczonym w zasięgu pola widzenia kierowcy nie mniejszej jak 7” |  |
| 2.6 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: |  |
|  | 2.6.1. siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, |  |
|  | 2.6.2. wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, |  |
|  | 2.6.3. fotel kierowcy z regulacja wysokości, odległości i pochylenia oparcia z zawieszeniem pneumatycznym, |  |
|  | 2.6.4. dodatkowy zewnętrzny głośnik w kabinie załogi oraz głośnik i manipulator w przedziale autopompy, umożliwiający prowadzeni korespondencji radiowej. |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny z głośnikiem posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony w mikrofon z klawiaturą numeryczną. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz wraz z anteną dla modułu GPS oraz 2 radiotelefony przenośne z ładowarkami ustawione dla lokalnie występującego kanału B024. |  |
| 2.8 | 2.8.1 Maksymalna wysokość całkowita samochodu nie większa niż 3200 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań). Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady przekracza 1850mm od poziomu gruntu, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwane podesty muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Sprzęt do zamontowania w pojeździe zostanie dostarczony przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia zachowaniem zasad ergonomii należy podać konkretną wartość wysokości dla zaoferowanego pojazdu. |  |
|  | 2.8.2. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 330mm. Należy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia. Powyższe powodowane jest specyfiką działań ratowniczo- gaśniczych w naszym rejonie wykonywanych w większości na terenach leśnych, polach uprawnych a także terenach pokopalnianych. |  |
|  | 2.8.3. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniej niż 85km/h. Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |  |
|  | 2.8.4. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu max. 60s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
|  | 2.8.5 Maksymalna obrysowa średnica zawracania nie większa jak 18 metrów, mierzona według PE-EN 1846-2:2005/A1 |  |
| 2.9 | 2.9.1. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V. Moc alternatora min. 2400W i pojemność akumulatorów min. 180Ah każdy, musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | 2.9.2. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń wymagających stałego ładowania np. ładowarki latarek, ładowarki radiotelefonów i tachografu. Pojazd wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem umożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu. |  |
|  | 2.9.3. Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24V o natężeniu min. 12A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230V, wraz z zintegrowanym złączem (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230V wraz złączem sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej. Złącze automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Przewód elektryczny i pneumatyczny o długości min. 4000 mm zakończony wtyczką, w sposób umożliwiający jego podłączenie. |  |
| 2.10 | Samochód wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |  |
| 2.11 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń samochodu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę samochodu i przystosowany do współpracy z odciągiem spalin. |  |
| 2.12 | Pojazd należy wyposażyć oraz wykonać mocowania: 2.12.1. fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, |  |
|  | 2.12.2. trójkąt ostrzegawczy, |  |
|  | 2.12.3. apteczkę pierwszej pomocy, |  |
|  | 2.12.4. wąż z nanometrem, zapewniający możliwość pompowania kół samochodu z własnego zbiornika na sprężone powietrze (pojazd wyposażony w przyłącze umożliwiające podłączenie węża, zabezpieczone przed uszkodzeniem), |  |
|  | 2.12.5. dwa kliny pod koła, |  |
|  | 2.12.6. podnośnik hydrauliczny o nośności min. 10ton, |  |
|  | 2.12.7. gaśnice proszkową ABC o masie środka gaśniczego min 2kg zamocowana w kabinie |  |
|  | 2.12.8. kamizelka. |  |
| 2.13 | Kolor samochodu: 2.12.1. elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, |  |
|  | 2.12.2. błotniki i zderzaki – białe, |  |
|  | 2.12.3. kabina, zabudowa – RAL 3000, |  |
|  | 2.12.4. żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. |  |
| 2.14 | Samochód wyposażony w wyciągarkę linową o napędzie elektrycznym. Maksymalny uciąg wyciągarki nie mniejszy niż 60kN. Wyciągarka wyposażona w rolkowy odciskacz liny, prowadnice rolkową, hamulec elektromagnetyczny oraz zabezpieczenie przeciążeniowe. Długość liny min. 30m dla średnicy liny fi 13mm. Wyciągarka musi być zgodna z normą PN EN: 14492-1. Sposób zamontowania wyciągarki nie może ograniczać możliwości holowania pojazdu na holu sztywnym. Wyciągarka zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi pokrowcem. Należy podać konkretny typ i model zaoferowanego urządzenia. |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza |  |
| 3.1 | Konstrukcja zabudowy oraz pokrycie zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycie skrytek wyłożone anodowana blacha aluminiową. Ściana zabudowy znajdująca się za kabiną kierowcy zabezpieczona przed uszkodzeniem przez kamienie wyrzucane spod kół pojazdu. |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie platformy roboczej w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu pojazdu umieszczona skrzynia sprzętowa o pojemności minimum 0,2 m3. Miejsce instalacji skrzyni uzgodnić z Zamawiającym. |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 1600dm³/min przy ciśnieniu 8bar zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Minimalny zasięg rzutu strumienia wody nie mniejszy niż 60m. Stanowisko obsługi działka wyposażone w manometr, urządzenie umożliwiające zwiększanie i zmniejszanie obrotów silnika sterowanie umożliwiające zamykanie i otwieranie zaworu działka. |  |
| 3.4 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona składana drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu. Ostatni szczebel przy wierzchołku drabinki wykonany w formie podestu ułatwiający wchodzenie i schodzenie z dachu pojazdu. Rozłożenie drabinki powinno być sygnalizowane w kabinie kierowcy oraz powodować załączanie nie oślepiającego (dla wchodzącego strażaka) oświetlenia dachu pojazdu. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych. |  |
| 3.6 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |  |
| 3.7 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie. Wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.8 | Samochód wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. 3.8.1. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w technologii LED. |  |
| 3.9 | System mocowania półek w przedziałach sprzętowych umożliwiający płynną regulację wysokości. |  |
| 3.10 | Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i jej podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem. |  |
| 3.11 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys samochodu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.12 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczna wentylacje szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 3.13 | Samochód wyposażyć w otwierane podesty ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego na wyższych półkach. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.14 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajność min. 1600 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i min. 250dm3/min przy ciśnieniu 40 bar (dla wysokości ssania 1,5 m) wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający: regulację automatyczną lub ręczną ciśnienia pracy, ręczne i automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w co najmniej w zakresie 3% i 6%. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 3.15 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.16 | Układ wodno–pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m poprzez nasadę min 110 mm. |  |
| 3.17 | 3.17.1. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, działające niezależnie od pracy silnika oraz skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25ºC oraz skuteczne odwadnianie. |  |
|  | 3.17.2. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25ºC do +50ºC. |  |
| 3.18 | Na stanowisku obsługi autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem (z możliwością wyłączenia) współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |
| 3.19 | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z boku lub z tyłu samochodu, linii szybkiego natarcia, działka wodno – pianowego. |  |
| 3.21 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu nasadą 110. |  |
| 3.22 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, kontrolka ciśnienia oleju silnika załączenia napędu autopompy, wskaźnik temperatury układu chłodzenia. Dodatkowo w przedziale autopompy umieszczony schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. Wszystkie zawory układu wodno-pianowego muszą posiadać oznaczenia zgodne ze schematem. W kabinie kierowcy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 3.23 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego samochodu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 3.24 | Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów, jednakże nie większy niż 3500 litrów wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczna eksploatacje, z układem zabezpieczającym przed przelaniem. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz dolny otwór zamykany zaślepką o średnicy nie mniejszej niż 75mm do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika. |  |
| 3.25 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu, poprzez minimum jedną nasadę 52 mm i z dachu pojazdu. Zamawiający wymaga, aby w dniu odbioru zbiornik napełniony był środkiem pianotwórczym. |  |
| 3.26 | Samochód wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę 75 z zaworem kulowym. Instalacja powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przez swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. |  |
| 3.27 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, płynną regulację wydajności, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Do prądownicy dołączona nakładka umożliwiająca podanie piany. |  |
| 3.28 | Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża z systemem automatycznego przedmuchiwania. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża oraz elektryczny napęd bębna. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. |  |
| 3.29 | Samochód musi być wyposażony w maszt oświetleniowy o wysokości min. 5,0 – metrowy (wysokość mierzona od podłoża na którym stoi pojazd do szczytu masztu) zamontowany na stałe na samochodzie. Maszt wysuwany pneumatycznie z dwoma lampami typu LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego nie mniejszej niż 30000lm. Maszt zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem podczas jazdy po nierównym terenie z funkcja automatycznego składania do transportu. W kabinie pojazdu umieszczona kontrolka wysuniętego masztu w miejscu widocznym dla kierowcy. Sterowanie położeniem masztu i najaśnic z poziomu terenu za pomocą pilota. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 54. Możliwość regulacji obrotu o 360º i pochylania najaśnic. Maszt (lampy typu LED) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Maszt oświetleniowy wyposażony w pokrowiec ochronny. |  |
| 3.30 | Samochód wyposażony w układ zraszaczy z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy – min. 4 dysze o wydajności 50-100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar do podawania wody w czasie jazdy (podać ilość i typ zraszaczy i ich wydajność) |  |
| 4. | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
| 4.1 | Zamawiający wymaga, aby samochód i zabudowa były objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją. |  |
| 4.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 4.3 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją przeprowadzane będą w siedzibie Użytkownika samochodu przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia pojazdu wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu. |  |
| 4.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla samochodu oraz dla sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu, dla których jest ono wymagane, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako specjalny, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”: karta pojazdu wyciąg ze świadectwa homologacji badania techniczne do ruchu drogowego |  |
| 4.5 | Umieszczenie na pojeździe oznakowania o współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Komendy Głównej PSP, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Urzędu Gminy Brody wraz z logotypami i wytycznymi Zamawiającego. Dodatkowo wykonanie napisów na drzwiach kabiny logo + nazwa OSP+herb gminy. |  |

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby w oparciu o sprzęt  będący na wyposażeniu jednostki Wykonawca dostosował rozmieszczenie i jego mocowanie w pojeździe. W tym celu Zamawiający dostarczy sprzęt.

Ponadto Wykonawca dokona montażu panelu stałego zasilania radiotelefonów  nasobnych  i  latarek.

Data, ……………….………………………………..

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)